T E R M O DE R E F E R Ê N C I A

A N E X O I

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007 – CRM/ES

ESTAÇÕES DE TRABALHO, IMPRESSORA JATO DE TINTA, HANDHELD, SOFTWARES E PERIFÉRICOS.

DO OBJETO

O presente objeto foi elaborado pelo Setor de Tecnologia da Informação do CRM/ES após verificar demanda do CRM/ES, bem como que tais itens são encontrados no mercado, caracterizando-os com bens comuns, sem especificar a marca de cada produto para fins de qualificação.

LOTE 01

ITEM 01

ESTAÇÃO DE TRABALHO

#### Quantidade: 05 (cinco) unidades

Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos estações de trabalho, com as características mínimas abaixo descritas:

# CARACTERÍSTICAS DA PLACA MÃE E INTERFACES

- Processador Intel Pentium IV (4) com freqüência de operação de 3.2 Ghz ou superior, memória cachê de no mínimo 256 KB;

- Barramento de comunicação de dados compatível com padrão PCI versão 2.1;

- FSB (Front-Side-Bus) de 800 MHz;

- Memória SDRAM DDR 400MHZ de 512 MB (02 Pentes(obrigatório), Total 1GB), expansível a 02 (dois) GB;

- No mínimo, 01 (um) slot de memória DDR livre após a instalação de todos os dispositivos;

- Memória Cache L1 de, no mínimo, 32 KB (Kilobytes) e L2 de, no mínimo, 512 KB (Kilobytes), operando na mesma freqüência de clock do processador;

- 05 (cinco) slots de expansão PCI;

- Mínimo 01 (um) slot AGP 8x;

- 02 (dois) portas PS2 “on board” para mouse e teclado;

- 01 porta serial compatível com UART 16.550, com conector de 09 vias;

- 01 porta paralela, padrão Centronics bidirecional ECP/EPP, com conector de 25 vias;

- 01 placa de rede “on board” ethernet integrada local e uma porta padrão Ethernet 10/100 BaseTX com conector RJ45;

- 04 portas USB 2.0 (Universal Serial Bus);

- 01 placa de som duplex compatível com Sound Blaster 16 Bits;

- 02 portas de áudio, sendo 01 para saída de som e 01 para entrada de microfone frontais;

- 01 alto-falante integrado;

  - Alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático da CPU através do Sistema Operacional;

  - Controladora de disco flexível que suporte, no mínimo, 02 (dois) periféricos;

  - Controladora de disco rígido IDE “on board” padrão Ultra ATA DMA/100 ou superior, tecnologia SMART com, no mínimo, 2 (dois) canais (cada canal deve suportar, no mínimo, 2 (dois) periféricos) padrão DMI 2.0 ou superior;

- 01 (um) cabo IDE padrão Ultra DMA/100 S.M.A.R.T para conexão do disco rígido;

- 01 (um) cabo IDE para conexão de CDROM;

- 01 (um) cabo FDD para o driver de 3,5MB;

- 1 (uma) interface para conexão de teclado com conector padrão MiniDIN PS2 fêmea;

- 1 (uma) interface para conexão de mouse padrão MiniDIN PS2 fêmea;

- Os cabos mencionados nos itens acima deverão permitir conexão de, no mínimo, dois dispositivos simultâneos;

- Não apresentar circuito de vídeo e fax / modem “on board”, nem de forma desabilitada.

# BIOS

- BIOS atualizada após 01.01.2001, protegida de modificações através de senha de dois níveis: BOOT e acesso ao SETUP, com suporte a ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e com suporte a DMI 2.0 (Desktop Management Interface).Implementar o padrão Desktop Management Interface - DMI 2.0;

- Suporte para gerenciamento de energia;

- Dados do setup e relógio calendário de tempo real em memória não volátil;

- Ativar ou desativar o boot por meio da unidade de disco flexível e CD-ROM;

- Ativar senha para controlar acesso ao power-on e ao setup;

- Capacidade de detectar os parâmetros do disco rígido pelo setup;

- Reconhecimento de dispositivos USB;

- Possuir capacidade de reconhecer características plug & play e de desligamento do vídeo e do disco rígido após o tempo de inatividade determinado pelo usuário, com religamento por acionamento do teclado ou pela movimentação do mouse.

# DISCO RÍGIDO

- Placa controladora de disco padrão IDE Ultra ATA 100 no mínimo, plug & play ou integrada à placa básica, com barramento PCI de 32-bit;

- 01 (um) Disco rígido de capacidade mínima de 80 GB, tecnologia IDE Ultra-ATA com taxa de transferência mínima de 100 Mbytes/s, velocidade de rotação mínima de 7.200 RPM, com suporte à tecnologia de monitoramento S.M.A.R.T. (auto gerenciamento, análise e relatório).

# PLACA DE VÍDEO

- Placa controladora de vídeo AGP4X SVGA 128-bit em slot AGP ou PCIExpress  com memória de 128 MB “OFF BOARD” sem utilização da memória principal;

- AGP compatível com a Estação de Trabalho cotada;

- Resolução mínima de 1.280 X 1.024 pixels e, no mínimo, 16 milhões de cores (cores de 24 bits) com imagens sem oscilação (flicker);

- Taxa de atualização (refresh) de, no mínimo, 75 Hz com a resolução solicitada;

# MONITOR DE VÍDEO

- LCD – Cristal Liquido Tamanho da Tela 17 " , Tipo de Tela LCD, Tela Plana,  Tempo de Resposta 8 , Dot Pitch 0.264 mm , Cor Preto, Brilho 250 cd/m² , Contraste 500:1, Compatibilidade Plug & play , Consumo 40 W-h , Consumo em Standy-by 1 W-h,  Altura 45.3 cm , Largura 39.3 cm , Profundidade 16.5 cm , Peso 5.3 kg (quantidade: 5 (cinco);

# PERIFÉRICOS

- Mouse óptico de dois botões e botão de rolagem padrão Microsoft Intelligent Mouse com conector USB;

- 01 teclado padrão ABNT-II contendo todos os caracteres da língua portuguesa, teclas de função, bloco numérico e controles de cursor, teclas indicativas de Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock e ajustes de inclinação com conector Mini-DIN ou USB.(mínimos 110 teclas);

- Par de caixas de som acústicas pequenas, mínimo 200w P.M.P.O. led indicador de força, botão liga e desliga, controle de volume e saída para fone de ouvido;

- 01 unidade de disco flexível de 3,5” com capacidade de 1,44 Mbytes de armazenamento.

- Unidade de DVD-RW com 52x de velocidade de leitura com taxa de transferência de 7.800 KB/s, velocidade de gravação 52x, velocidade de regravação de 24x, inserção e ejeção do CD do tipo bandeja motorizada, montagem do drive do tipo horizontal e vertical, controles frontais: botões abre, fecha e stop, play/skip, LED indicador de leitura, volume, plug para fone de ouvido stéreo, interface do tipo EIDE/ATAPI, suportando formatos CD-ROM, CD-DA, CD-PHOTO, CD-VIDEO E CD-RW, compatibilidade com Windows (todos) e OS/2, instalada horizontalmente na parte frontal do gabinete e acessível independentemente da inclinação do teclado.

- Todos os cabos necessários para o correto funcionamento do micro-computador deverão acompanhar o produto.

# ESTABILIZADOR

- 06 (seis) estabilizadores de 300VA, 110v, com 06 (seis) tomadas, botão liga e desliga, com led indicativo de: ligado, tensão baixa, tensão média e tensão alta, tomadas de saída (fêmea) e cabo de energia (macho) de 03 pinos, com selo do immetro.

# SOFTWARES

- Sistema Operacional original Windows XP Professional e Service Pack em sua ultima versão, instalado e fornecido em CD com a documentação e licença completa em Português; (quantidade: 05 (cinco));

- Microsoft Office 2007 com toda documentação e licença OEM; (quantidade: 05 (cinco));

- Drivers para instalação de todos os dispositivos oferecidos, compatíveis com o sistema operacional pedido;

# CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE OPERAÇÃO

- Gabinete tipo torre para placas ATX, cor PRETA, compatível com placa mãe para processador Pentium IV (04) e compartimentos frontais para periféricos.(04 baias)

- Ter leds indicadores de equipamento ligado e atividade do disco rígido e botão frontal para operação de liga-desliga.

- Ventilação forçada, de baixo nível de ruído, para os componentes internos.

- Fonte para alimentação elétrica de no mínimo 400 watts, com controle de voltagem de 110/220 VAC a 60 Hz e potência capaz de suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos.

# DISPOSIÇÕES FINAIS

- Junto ao(s) equipamento(s) deverá(ão) ser fornecidos drivers para todos os componentes, processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades, interfaces e subsistemas, e outros que se fizerem necessários para a configuração do(s) mesmo(s) no(s) Sistemas Operacionais MS-Windows NT Workstation 4.0, MS-Windows 2000 Professional e MS-Windows XP e Linux .

- Suporte a certificação EPA Energy Star;

# GARANTIAS

- A licitante deverá oferecer garantia e assistência técnica nas instalações do CRM-ES (ON SITE), pelo período de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento dos microcomputadores;

- Esta garantia deverá cobrir todos os componentes dos microcomputadores, contra mau funcionamento. Durante a vigência da garantia os materiais e serviços de reparo, incluindo transporte, seguros, diárias e estadias, serão por conta da licitante, sem ônus para o CRM;

- O fabricante do equipamento deverá ter suporte técnico autorizado e serviço de reposição de módulos próprio na Grande Vitória, assumindo, sempre, a responsabilidade pelo contrato;

- Compromisso de atendimento de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a partir de comunicação formal do setor requisitante. Caso o defeito ocorrido necessite da retirada do equipamento por um prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, o fabricante deverá providenciar outro equipamento que substitua o atualmente em uso pelo setor requisitante.

ITEM 02

PERIFÉRICOS EM GERAIS

- UNIDADE DE DISCO RIGIDO EXTERNO 320 GB USB 2.0

- Quantidade: 01 (um)

Capacidade 320 GB
Hot plug-and-play 
Compatível com PC e Mac® 
Compatívelcom USB 2.0/1.1
Velocidade 7200 rpm 
Tempo médio de busca (leitura) — 9ms 
Taxa de transferência — 25Mbps com USB 2.0 
Conteúdo da Embalagem: 
-1 Hard Drive Desktop Silver
-1 cabo USB
-1 fonte de energia
-1 cabo de energia
-1 Guia de instalação rápida
-1 Kit de iniciação

- MEMÓRIA RAM

- Quantidade: 02 (dois) pents

- 1 GB DE MEMÓRIA

- BARRAMENTO 400 MHZ

- CAIXAS DE SOM

- Quantidade: 06 (seis) unidades

- Pares de caixas de som acústicas pequenas, mínimo 200w P.M.P.O. led indicador de força, botão liga e desliga, controle de volume e saída para fone de ouvido; (quantidade: 6 pares );

LOTE 02

ITEM 01

IMPRESSORAS A JATO DE TINTA

#### Quantidade: 04 (cinco) unidades

Fornecimento, instalação e configuração do equipamento, com as características mínimas abaixo descritas:

# VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE TEXTO EM CORES:

- Até 18 ppm em preto e 14 ppm em cores;

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, EM PRETO, CORES E NORMAL

- Até 08 ppm em preto e 04 ppm em cores;

* Valores aproximados. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o programa de software e a complexidade do documento.

# MEMÓRIA:

# Memória RAM interna de 16 MB;

# REQUISITOS DE ENERGIA:

- Voltagem de entrada: 100 a 240 VAC;

- Freqüência de entrada: 50 a 60 Hz;

- Freqüências de linha CA;

# QUALIDADE DE IMPRESSÃO:

- 1200x1200 dpi

# MANUSEIO DO PAPEL:

- Unidade Duplex

- Bandeja 1 com capacidade para 100 folhas/10 envelopes com múltiplos tamanhos

- Bandeja de entrada para alimentação manual ou automática de mídia especial.

# TIPOS E PESOS DE PAPEL:

- Papel, envelopes, transparências, estoque de cartões, cartões postais, etiquetas e papel reciclado. Envelopes: capacidade típica de 75 na bandeja 1, espessura 0,10 a 0,14 mm. Etiquetas: capacidade típica de 50 na bandeja 1, espessura 0,10 a 0,14 mm.

- Bandeja: tamanho mínimo 76 x 127 mm, tamanho máximo 216 x 356 mm. Bandeja 2: A4 210 x 297 mm; a5 148 X 210 MM; Carta 216 x 279 mm; Executivo 184 x 267 mm; B5 (JIS) 182 x 257 mm; B5 (ISO) 176 x 250 mm; Ofício; 8,5" x 13" = 216 x 330 mm;

# SOFTWARE-PADRÃO:

- Drivers: Windows (todos), IBM OS/2 e UNIX/LINUX.

- Instalador que pode atualizar os drivers da impressora automaticamente durante a instalação.

- Atualização do software via Internet no site oficial do fabricante.

# CONECTIVIDADE:

- 01 (uma) Interface USB

# CARTUCHO DE IMPRESSÃO

# * Deverá trabalhar no mínimo com dois cartuchos sendo 01(preto) e um colorido (ciano, magenta e amarelo) ou poderá trabalhar com todos os cartuchos ao mesmo tempo sendo estes independentes, ou seja, 01 (um) preto, 01 (um) magenta, 01 (um) ciano e 01(um) amarelo.

# CICLO DE SERVIÇO:

- 1.000 páginas por mês

DISPOSIÇÕES FINAIS

- Acessórios: todos os acessórios deverão estar inclusos ao equipamento incluindo: cabo USB, de força, fontes (quando for o caso), cartuchos e bandejas originais do fabricante e/ou adaptadores ou aqueles necessários para seu devido funcionamento.

- Em conformidade com o Energy Star.

Obs: A impressora ofertada pela empresa candidata deverá apresentar o folder do produto ou as características impressas do site oficial do fabricante.

# GARANTIAS

- A licitante deverá oferecer garantia e assistência técnica nas instalações do CRM-ES, pelo período de 12 (doze) meses contados a partir do recebimento das impressoras.

- Esta garantia deverá cobrir todos os componentes da impressora, contra mau funcionamento. Durante a vigência da garantia os materiais e serviços de reparo, incluindo transporte, seguros, diárias e estadias, serão por conta da licitante, sem ônus para o CRM.

- O fabricante do equipamento deverá ter suporte técnico autorizado e serviço de reposição de módulos próprio na Grande Vitória, assumindo, sempre, a responsabilidade pelo contrato.

- Compromisso de atendimento de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a partir de comunicação formal do setor requisitante. Caso o defeito ocorrido necessite da retirada do equipamento por um prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, o fabricante deverá providenciar outro equipamento que substitua o atualmente em uso pelo setor requisitante.

LOTE 03

ITEM 01

HANDHELD - PALMTOPS

#### Quantidade: 03 (três) unidades

Fornecimento, instalação e configuração do equipamento, com as características mínimas abaixo descritas:

Processador: Processador Intel PXA270 de 520MHz, Memória: Disponível para o usuário 192MB (128MB ROM e 64MB SDRAM) até 80MB de armazenamento de memória persistente para o usuário, Monitor: 3,5" (polegadas) Transflectiva TFT QVGA colorida com Luz do fundo de tela LED com economia de bateria, Sist. Operacional: Microsoft Windows Mobile 5.0 para Pocket PC, Premium EditionA versão mobile de softwares Microsoft inclui (Word Mobile, Exel Mobile, PowerPoint Mobile, Internet Explorer Mobile e Microsoft Outlook 2002 para Pocket PC), Som: Audio Microfone integrado, alto-falantes e um fone de ouvido estéreo de 3,5 mm, Voltagem: Bateria: Lítio-ion 1440mAh removível/recarregável ; Carregador: Entrada AC: 110 - 240 Vac, 50/60 Hz, Corrente AC: 0,3Aac (max); Tensão de saída: 5Vac (típico), Corrente de saída: 2A (típico)
Dimensões aproximadas CPU: 11,9 x 7,6 x 1,6cm (AxLxP) , Peso líq. aproximado CPU: 164,4, Garantia do fornecedor: 12 meses para partes e serviços; 3 meses de suporte técnico para Softwares.

Wireless Integrado: Wi-Fi 802.11b e Bluetooth integrados.

-Indicadores: 
Cargas e Notas: LED âmbar aceso (direita) - bateria totalmente carregada; LED âmbar piscando (direita) - bateria sendo carregada; LED verde piscando (direita) - alarme de evento/notificação; LED azul aceso (esquerda) - Wi-Fi ligado
-Som e mensagem visual na tela.
-Outras Interfaces: IrDA integrado (SIR), USB 2.0 Client, RS232 Serial, Slot SD com suporte aos tipos SDIO 1-bit e SD/MMC 4-bits, Slot Compact Flash tipo II.
-Características do Design: 04 botões de acesso rápido programáveis, Joystick de navegação de 05 posições, Tela sensível ao toque da caneta ou da ponta dos dedos, botão de gravação de voz, microfone e alto-falantes.